## Slide 1: HOSPODAŘENÍ S VODOU
Ing. Miloslava Melounová
31. 10. 2019
Telefon: 221 082 207, 221 082 346
Fax: 221 082 646
sovak@sovak.cz, www.sovak.cz
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
1

## Slide 2: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s.
Dobrovolné profesní neziskové sdružení fyzických osob, odborníků činných ve všech oblastech vodního hospodářství.
Poradenská a informační činnost pro obecní úřady
Vzdělávací činnost v oblasti vodní hospodářství
Řešení vodohospodářských problémů
Odborné zastupování obcí – vodní hospodářství
Odborné zastupování provozovatelů vodovodů a kanalizací
www. csvh.cz cssi@csvh.cz

## Slide 3: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s.
Vodní hospodářství obcí- příručka pro obce
2. aktualizované vydání
Příručka je určena zastupitelům obcí a členům stavebních komisí. Příručka rovněž podává informace veřejnosti přicházející do styku s obecními úřady ve vodohospodářských záležitostech. Přiměřeným způsobem mohou příručku využívat pracovníci provozující vodohospodářská zařízení malých obcí, projektanti a investoři.
Termín vydání : 2017
Cena : 290,-Kč
Objednávky : Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s.
Staroměstská 1, České Budějovice
cssi@csvh.cz
Cena pro obce : 100,-Kč

## Slide 4: Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z. s.
Seminář
Plán obnovy vodovodů a kanalizací
Termín : 13.11.2019
9:00 hod
Místo : Krajský úřad, České Budějovice
Přihlášky : Česká společnost vodohospodářská ČSSI
Staroměstská 1, České Budějovice
cssi@csvh.cz

## Slide 5: Současná legislativa
Zákon o vodách č.254/2001 Sb.
změna zákona o vodách č. 113/2018 Sb.
Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
vyhl.č. 428/2001 Sb. Změna vyhl.č.448/2017 Sb.
Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.
změna zákona č.202/2017 Sb. (1.11.2017)
Stavební zákon č.183/2006 Sb.
změna zákona č.225/2017 Sb.

## Slide 6: Změna vodního zákona č.254/2001 Sb.
Zákon č.113/2018 SB. s účinností od 1.1.2019
§38
Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.
§8g
Povolení k nakládání s odpadními vodami není třeba k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránící stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením.

## Slide 7: ODPADNÍ VODY
Kdo akumuluje vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na ČOV a na výzvu VU nebo ČIŽP předložit doklady o odvozu odpadních vod za poslední 2roky.
Odvoz může provádět jen provozovatel ČOV nebo osoba oprávněná. Na odvoz musí být vydán doklad majiteli bezodtokové jímky:
Odběratel, dopravce, místo, datum, množství, ČOV

## Slide 8: ZÁKON O VODÁCH č.254/2001 Sb.
Účel zákona:
Chránit povrchové a podzemní vody
Hospodárné využívání vodních zdrojů
Zachování a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod
Snižování nepříznivých účinků povodní a sucha
Zajistit bezpečnost vodních děl
Zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Ochrana vodních ekosystémů

## Slide 9: Práva k vodám
Povrchové a podzemní vody
nejsou předmětem vlastnictví
nejsou součástí pozemku
nejsou příslušenstvím pozemku

## Slide 10: Nakládání s vodami
Každý kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami je povinen
dbát o jejich ochranu
zajistit hospodárné využívání
zajistit ochranu energetického potenciálu
ochranu veřejných zájmů chráněných zvláštními
předpisy

## Slide 11: Nakládání s vodami
Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn užívání jsou stavebníci povinni zabezpečit
zásobováním vodou
odvádění nebo akumulaci odpadních vod
čištění odpadních vod
nebo jiné zneškodňování odpadních vod
vsakování nebo odvádění srážkových vod (SZ)
Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení, nebo rozhodnutí o povolení změn stavby.

## Slide 12: Povolení k nakládání s vodami
Povrchové vody
k odběru
k jejich vzdouvání a akumulaci
k využívání energetického potenciálu
k využívání pro chov ryb, vodní drůbeže nebo vodních živočichů
K jinému nakládání
Podzemní vody
k odběru
k jejich akumulaci
k jejich čerpání za účelem snížení hladiny
k umělému obohacování podzemních zdrojů
k jinému nakládání

## Slide 13: Povolení k nakládání s vodami
Není třeba
K čerpacím pokusům pokud trvají do 14 dnů a čerpají do 1 l/s
K jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod při mimořádných událostech, při cvičení HZS, Policie ČR
K využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nejde o odběr
K využívání důlních vod, k vypouštění důlních vod
(§8g)K vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránící stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením , do vod povrchových

## Slide 14: Nakládání s vodami
Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami k jejich odběru je povinen měřit množství povrchových a podzemních vod s nimiž nakládá v množství povoleném
min 6 000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc a více
a výsledky předávat příslušnému správci povodí

## Slide 15: VODNÍ DÍLA
Vodní díla jsou stavby, k nimž působnost stavebního úřadu vykonávají vodoprávní úřady jako tzv. speciální stavební úřady
§55 Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před škodlivými účinky vod a jiným účelům:
Přehrady, hráze, jezy, stavby na ochranu před povodněmi
Stavby vodovodů a kanalizací, meliorací, závlahové stavby
Stavby k využití vodní energie
Stavby k plavebním účelům
Stavby odkališť
Studny

## Slide 16: Vodní díla
§55 odst. 3
Za vodní díla se nepovažují
Vodohospodářské úpravy,
Bezodtokové jímky,
Vodovodní a kanalizační přípojky,
Vnitřní vodovody a kanalizace.
Vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod,

## Slide 17: Vodní díla
§59 Povinnosti vlastníků vodních děl
Dodržovat podmínky a povinnosti za kterých bylo VD povoleno VU
Udržovat vodní dílo v řádném stavu
Provádět technickobezpečnostní dohled
Dodržovat provozní a manipulační řád
Neprodleně oznamovat VÚ změny mající vliv na MŘ
Předkládat VÚ návrh na změny MŘ
1x za dva roky provádět technické revize VD ohlášených dle §15a VZ (výrobky CE) a výsledky revizí předávat VÚ do 31.12.

## Slide 18: Ochrana vodních zdrojů §30
Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit ochranu vodních zdrojů, aby nedocházelo k zhoršování odtokových poměrů, k odnosu půdy a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Chráněná území pro akumulaci povrchových vod
Osoba, která způsobí svou činností ztrátu podzemní vody nebo ohrožení jakosti vody je povinna nahradit škodu tomu, kdo má povolení k odběru vody.

## Slide 19: Ochrana vodních zdrojů
§ 30 ochranná pásma vodních zdrojů
VÚ stanoví ochranná pásma vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem víc než 10 000m3/rok.
Ochranné pásmo I. stupně
U vodárenských nádrží v rozsahu celé plochy nádrže
U nádrží s vodárenským využitím- 100m od odběrného místa
U jezového vzdutí 200m nad a 50m pod jezem
U podzemních vodních zdrojů min 10m od odběrného místa

## Slide 20: Ochrana vodních zdrojů
Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd.
V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje

## Slide 21: Ochrana vodních zdrojů
Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v OP
náleží vlastníkům , nájemcům nebo pachtýřům pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni poskytnout
Vlastníci vodních děl – vodárenských nádrží
Podzemní zdroje- vlastníci oprávnění k odběru
Výši náhrady za omezené užívání pozemků a staveb v OP stanoví soud. ( od 1.1.2019)

## Slide 22: POPLATKY
§88 Poplatky za odběr podzemní vody
Oprávněný má povinnost platit poplatky dle povoleného množství. Pokud je provozovatel pověřen oprávněným k provozní činnosti je poplatníkem poplatku.
Osvobození od poplatku do množství 6 000m3/ rok nebo 500m3dměsíc.
Základem poplatku je množství odebrané vody v m3.
Sazba ( příloha č.2 zákona č.254/2001 Sb.)
2 Kč/m3 - zásobování pitnou vodou
3 Kč/ m3 - pro jiné účely
Poplatkové období je kalendářní rok.
Notes: - zásobování pitnou vodou

## Slide 23: POPLATKY
Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí platí oprávněný za skutečný odběr množství povrchové vody vždy zpětně za
uplynulý měsíc do 25.
za rok nejpozději do 25.1. následujícího roku.
Odběr min. 6 000 m3/ rok
500 m3/ měsíc
Výši platby stanoví správce povodí nebo vodního toku.

## Slide 24: POPLATKY
Osvobození od poplatku za odběr povrchové vody
Provoz rybích líhní a sádek
Napouštění rybníků pro chov ryb
Zatápění umělých prohlubní
Pro průtočné chlazení
Pro požární účely
Napouštění veřejných koupališť
Výrobu sněhu vodními děly
Odběr okalových vod pro zemědělskou a lesní výrobu
Odběr pro vyrovnání vláhového deficitu

## Slide 25: Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují se ve veřejném zájmu
vodovody a kanalizace pokud je trvale využívá alespoň
50 fyzických osob nebo denní produkce min 10m3
Fyzickou osobou trvale využívající vodovod nebo
kanalizaci je osoba, která má v obci trvalý pobyt.
každý vodovod, které provozně souvisí s vodovody a sloužící veřejné potřebě se řídí tímto zákonem

## Slide 26: Vymezení základních pojmů
Vlastníkem vodovodu je obec, svazek obcí, akciová společnost, právnická nebo fyzická osoba
Provozovatelem vodovodu je osoba, která je držitelem povolení k provozování vodovodu vydaného Krajským úřadem
Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod

## Slide 27: Vodovodní přípojky
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.
Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.
Vodovodní přípojka není vodním dílem.
Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

## Slide 28: §3 Přípojky

## Slide 29: Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
§6 Připojení na sítě technického vybavení
Každá vodovodní přípojka musí být samostatně uzavíratelná.
§32 Vodovodní přípojky
Vodovodní přípojka nesmí být propojena s jiným zdrojem vody.
Vodovodní přípojka musí být chráněna proti zamrznutí.
Vodovodní přípojka musí být zajištěna proti zpětnému nasátí vody z vnitřního vodovodu.
Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se usazuje před vodoměr, musí být přístupný a viditelně označený.

## Slide 30: Práva a povinnosti vlastníka vodovodu
Vlastník vodovodu je povinen zajistit
plynulé a bezpečné provozování
vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu, dokládat jejich použití.
smlouvu o pronájmu nebo smlouva o provozování
povolení k provozování
smlouvy s odběrateli
dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
vybrané údaje z majetkové evidence
porovnání cen pro vodné a stočné

## Slide 31: Práva a povinnosti vlastníka vodovodu
Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba
odpovídá za provozování vodovodů
je k provozovateli ve smluvním vztahu
splňuje požadovanou kvalifikaci pro provozování, správu a rozvoj vodovodu

## Slide 32: Evidence vodovodů a kanalizací
Vlastník vodovodu je povinen zajistit na své náklady vedení majetkové a provozní evidence svého vodovodu.
Záznamy o zdrojích podzemních a povrchových vod
Výkresovou dokumentaci vodovodu
Cenové kalkulace
Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby vody
Provozní řády vodovodů

## Slide 33: Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
Vlastníci vodovodů provozně souvisejících upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou.
je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákonač.183/2006Sb.
Dohody musí být uzavřeny do1.1.2020
Povolení k provozování vodovodů podmínkou kolaudačního souhlasu ( novela stavebního zákona zák č.225/2017 Sb.)

## Slide 34: Smlouvy s odběrateli
Vlastník vodovodu je povinen uzavřít písemnou
smlouvu o dodávce vody s odběratelem.
Vlastník vodovodu (případně provozovatel) nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy zejména nesmí odběratele diskriminovat.
Smlouvy uzavřené s odběratelem před účinností zákona musí být uvedeny do souladu se zákonem do 1.1.2024

## Slide 35: Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody
při provádění plánovaných oprav
nevyhovuje –li zařízení odběratele technickým požadavkům (kvalita vody nebo tlak může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo škody na majetku)
neumožní-li odběratel provozovateli po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru
neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce ,nebo na vnitřním vodovodu v dané lhůtě
při prokázání neoprávněného odběru vody
v případě prodlení odběratele s placením vodného

## Slide 36: Povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen
zajistit plán kontrol jakosti vody v průběhu výroby dle § 8 vyhl.č.428/2001 Sb. příloha 9
zajistit plán kontrol jakosti dodávané pitné vody v souladu s vyhl. č. 252/2004 Sb. a výsledky kontrol předávat elektronicky do (PIVO)
Provozovatel vodovodu je povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a výsledky zasílat v požadovaném formátu v el,podobě krajskému úřadu a příslušnému správci povodí do 31.března.
Vyhláška č. 428/2001 Sb. příloha č.13. a 14

## Slide 37: §16 Měření dodávané vody
Množství dodávané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem.
Vodoměr podléhá úřednímu ověření ( zákon119/2000 Sb. o metrologii)
Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu.
Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel na své náklady.
Odběratel si může na své náklady osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr.
Způsob stanovení množství odebrané vody, není li osazen vodoměr ( příloha č.12 vyhl.č.428/2001 sb.)

## Slide 38: Vodné
Vlastník vodovodu nebo kanalizace má právo na úplatu za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Právo na úplatu vzniká vtokem vody do vodovodní přípojky.
Vodné je úplatou za služby spojené s dodávkou pitné vody.
Regulace ceny pro vodné:
zákon o cenách č.526/90 Sb.
vyhláška o cenách č.450/2009 Sb. a příslušným cenovým výměrem
Tvorba kalkulací dle vyhlášky č.428/2001 Sb. a příloh 19 a 19a

## Slide 39: § 36 Ochrana odběratele
Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen předat obecnímu úřadu informace pro odběratele o základních podmínkách připojení na vodovod a kanalizaci,
Identifikace vlastníka a provozovatele ( smlouva)
Jakost vody, tlak vody, max vypouštěné znečištění
Způsob zjišťování množství dodané vody a vypouštěné odpadní vody
Výpočet množství odváděných srážkových vod
Technické požadavky na přípojky a vnitřní vodovod a kanalizaci
Způsob fakturace vodného a stočného, zálohové platby,vyúčtování
Možnosti přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod
Rozsah odpovědnosti za vady –reklamační řád
Jednotné podmínky pro uzavření odběratelských smluv

## Slide 40: Ochrana odběratele
Vlastník vodovodu je povinen každoročně nejpozději do 30.4. zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.
Porovnání kalkulace cen pro vodné je vlastník vodovodu povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve stanovené formě ministerstvu.
Obsah a rozsah porovnání stanoví prováděcí předpis (vyhl.č.48/2014 př.č.20)

## Slide 41: Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 258/2000 Sb.
Změna zákona č.202/2017 Sb.
Vyhláška č.252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Změna vyhl.č. 70 /2018 Sb.
Metodický pokyn SZU

## Slide 42: Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Provozní řád
Novela zákona č.202/2017 Sb.
Povinnost vypracovat provozní řád vodovodu mají dle §3 odst.2
Provozovatelé vodovodu pro veřejnou potřebu
Vlastníci vodovodů pro veřejnou potřebu jako provozovatelé
Osoby, které zajišťují náhradní zásobování
Osoby, které vyrábějí vodu z individuálního zdroje pro výrobu
Osoby, které dodávají pitnou vodu pro veřejnou potřebu
Vlastník nebo provozovatel, který vodovod provozuje jako podnikatelskou činnost
Osoby odpovědné za výdejní automaty
Vlastník nebo provozovatel veřejné studny
Osoba zásobující veřejné objekty ( školy, zdravotní středisko, apod

## Slide 43: Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Osoby povinné jsou povinni předložit Provozní řád nejpozději do 6 let od účinnosti zákona.
Provozní řád
Údaje o zdroji, místu odběru vzorků surové vody
Základní údaje o technologii vody, chemických látkách
Údaje o opatřeních pro omezení nepřijatelných rizik
Předpokládaný počet obyvatel
Monitorovací program
Posouzení rizik při dodávce vody do sezonních objektů

## Slide 44: Děkuji za pozornost.
Ing. Miloslava Melounová
Česká společnost vodohospodářská ČSSI
znalec v oboru vodní hospodářství
technický auditor Mze
autorizovaný inženýr pro obor vodní stavby
miloslava.melounova@seznam.cz
Mobil : +420 602 126 288